SILKOLENE

CARB CLEANER

Очиститель для карбюратора и систем впрыска топлива

- Входящие в состав спрея растворители удаляют загрязнения и смолистые отложения с внутренних и внешних элементов карбюратора и систем впрыска.

- Обеспечивает более гладкую и эффективную работу двигателя

Способ применения:

запустить двигатель со снятым воздушным фильтром. При дроссельной заслонке, открытой на 25-50%, брызгать очиститель в воздухозаборник, пока двигатель не начнет глохнуть. После этого прекратить распыление и установить на место воздушный фильтр

|  | Крайне огнеопасно |  | Вредный продукт |
| --- | --- | --- | --- |

Внимание:

Баллон под давлением. Беречь от прямых солнечных лучей и не нагревать выше 50ºС. Не прокалывать и не сжигать баллон даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня, горячих поверхностей и источников воспламенения. Не курить.

Содержит ксилол.

Вреден при вдыхании и контакте с кожей. Раздражает глаза и кожу. Беречь от детей. Хранить в прохладном месте. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать аэрозоль. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать защитную одежду и перчатки.

Емкость 400 мл